MANUÁL PRO INSTALACI

- 2 -

Obsah										Str.

Upozornění										  3

Úvod – solární kolektory řady SB							  3

Díly a materiály									  4

Hlavní znaky systému								  4

Nejzřejmější výhody solárních ohřívačů vody typu SB				  4

Pokyny pro přepravu a provoz							 4-5

Princip funkce										  6

Pokyny pro montáž									  6

Seznam dílů solárního kolektoru SB							  6-7

Postup montáže solárních kolektorů SB-1800/158-1230				  8

Pokyny pro instalaci									  9

Pokyny pro uživatele									  9

Instalace na střeše									  9

Instalační schéma									10

Manuál pro pracovní stanici							10

Bezpečnost										10

Součásti										11

Ukázka zapojení modelu SP 226/SP 228						12

Instalace										12-14

Uvedení do provozu									14

Údržba systému									15-16

Údržba											16

Ochrana proti blesku									17

Odstraňování závad									17

- 3 -

Předmluva

Děkujeme Vám, že jste zakoupili vakuové solární kolektory s tepelnými trubicemi typu SB. (Dále solární ohřívače vody typu SB). Prosím věnujte čas přečtení tohoto manuálu a seznamte se s funkcí tohoto zařízení.

Upozornění

- Konsultujte nebo použijte služeb odborníka při instalaci solárního ohřívače vody typu SB.

- Systém musí být orientován k jihu.

- Všechny trubkové rozvody musí být důkladně izolovány, aby se předešlo ztrátám tepla popř. se zabránilo zamrzání vody.

- Jakékoliv  změny oproti doporučenému zapojení mohou být příčinou různých problémů při provozování solárního ohřívače vody.

Tepelná trubice

Boční kryt rozdělovacího

potrubí	Vnější pouzdro rozdělovače

Odrážeč           Spodní                                    Spodní držák

Vnitřní část         Nosná          (reflektor)        podpěra                  patka

rozdělovače       konstrukce

- 4 -

Díly a materiály

Boční kryt rozdělovače – ABS

Vnější pouzdro rozdělovače – aluminium

Vnitřní část rozdělovače – měděná sběrná trubka

Izolační materiál – čedičová vlna

Nosná konstrukce – nerezová ocel SVS201

Patka – nerezová ocel SUS201

Odrážeč (reflektor) – aluminium

Tepelná trubice – vakuová trubice  (borosilikátové sklo 3.3) – měděná trubka a aluminiová lamela

Spodní podpora – aluminium

Spodní držák tepelné trubice – Polyamid PA66

Hlavní znaky systému

- velmi rychlý náběh do pracovního režimu i při malém slunečním záření díky malé tepelné kapacitě tepelné trubice kombinované s dobrou tepelnou vodivostí hliníkových žeber zabezpečujících spojení s vnitřním povrchem skleněných trubic

- využitelnost po celý rok vč. oblastí se studeným klimatem

- systém může pracovat i v případě poškození skleněných trubek

- difuzní plochý odrážeč umístěný za skleněnými trubicemi může být snadno přimontován, zvyšuje účinnost o 5%

- větší systémy s více než jedním panelem mohou být zapojeny paralelně anebo seriově

- k dispozici je pomocný elektrický ohřívač

Nejzřejmější výhody solárních ohřívačů vody typu SB

- mohou být instalovány individuálně nebo v kombinaci s tradičními systémy

- odolává tlaku

- mohou být provozovány i při náhodném poškození trubice, poškozená trubice může být snadno vyměněna

- pomocí elektrického ohřívače mohou pracovat i ve dnech s nízkým slunečním zářením

- jak zabránit míchání studené a horké vody – jestliže výtoková rychlost je limitována

8  lt/min, množství testů takový jev vylučuje

- jak čistit vakuové solární kolektory s tepelnými trubicemi při dlouhodobém používání – opatrně vyjměte trubice kolektoru, otáčením uvolněte tepelné trubice, po jejich vyjmutí odstraňte nečistoty z horního a dolního konce

- jaké jsou požadavky na spojovací potrubí a spojovací prvky – vyberte dobré měděné (hliníkové) slitiny a plastové kompozity, které mají tepelnou odolnost vyšší než 90°C. Svěřte instalaci solárních kolektorů odborné firmě

Pokyny pro přepravu a provoz

- Rozdělovač je zabalen do kartonů, oba konce jsou opatřeny chránítky.

- Před umístěním do kartonů zabránit proniknutí vody a vlhkosti.

- Kartony jsou opatřeny značkou označující horní konec rozdělovače, takto musí být přepravovány, aby se zabránilo vnitřnímu posunutí.

- 5 -

Požadavky na přepravu

- Pomocí „výplně“ je zapotřebí zabránit pohybu součástí uvnitř obalu  během přepravy

- Umístěte těžké díly, které snesou zatížení do spodní části kontejneru.

- Zabraňte vniknutí vody do obalu.

Příprava

- Při příjmu kartonů je zapotřebí ověřit zda kartony  nejsou deformovány nebo navlhlé.

- Otevřete kartony a zkontrolujte zda vnitřní balení je neporušeno.

- Zkontrolujte počet kusů podle dodacího listu.

- Jestliže je všechno připraveno, je možno zahájit instalaci.

TAB.  Specifikace solárních systémů SB

| Model | SB-1800/Φ 58-AL-12 | SB-1800/Φ 58-AL-18 | SB-1800/Φ 58-AL-20 | SB-1800/Φ 58-AL-24 | SB-1800/Φ 58-AL-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmotnost rozdělovače | 10,00 | 12,50 | 14,00 | 17,00 | 21,50 |
| Rozměry (obal) rozdělovače | 1130*170*190 | 1610*170*190 | 1770*170*190 | 2090*170*190 | 2570*170*190 |
| Hmotnost | 30.30 | 45.50 | 50.50 | 60.00 | 76.00 |
| Odrážeč (rozměry obalu) | 920*620*70 | 1400*620*70 | 1560*620*70 | 935*620*130 | 1175*620*130 |
| Hmotnost nosné konstrukce | 4,30 | 4,80 | 5,40 | 7,20 | 7,90 |
| Rozměry (obal) nosné konstrukce | 2060*130*130 | 2060*130*130 | 2060*130*130 | 2440*130*130 | 2440*130*130 |
| Celková hmotnost | 44,60 | 62,80 | 69,90 | 84,20 | 105,40 |
| Izolace | čedičová vlna | čedičová vlna | čedičová vlna | čedičová vlna | čedičová vlna |
| Absorpční plocha (m2) | 0,96 | 1,44 | 1,60 | 1,92 | 2,40 |
| Max. provozní tlak (MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Max.úhel odklonu | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Min.úhel odklonu | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Odolnost proti kroupám | ≤Ø25 mm | ≤Ø25 mm | ≤Ø25 mm | ≤Ø25 mm | ≤Ø25 mm |
| Odolnost proti větru | ≤ 30 m/s | ≤ 30 m/s | ≤ 30 m/s | ≤ 30 m/s | ≤ 30 m/s |

- 6 -

Princip funkce

Vakuové celoskleněné solární kolektory s tepelnými trubicemi typu SB slouží pro ohřev vody. Vnitřní povrch vakuových trubic je opatřen selektivní absorpční vrstvou zabezpečující účinnou absorpci energie a nízké ztráty tepla vyzařováním, která přeměňuje sluneční energii na tepelnou a přenáší ji na tepelné trubice pomocí hliníkových žeber.  Kapalina uvnitř tepelné trubice se vypařuje, páry stoupají do kondenzátoru.  Teplo přivádí do rozdělovače vodný roztok a páry tam kondenzují, kapalina se vrací do spodní části tepelné trubice.

Kontinuální cirkulace přenáší  teplo z tepelných trubic do studené vody v rozdělovači dokud slunce ohřívá kolektory. Horká voda je získávána ohřevem studené vody přiváděné do spodní části bojleru.

Pokyny pro montáž

Seznam dílů SB-1800/58-12

1. Čelo  2 ks						2. Odrážeč  2 ks

- 7 -

3. Rozdělovač  1 ks				         4. Tepelná trubice 18 ks

5. Spodní podpěra 1 ks			        6. Patka – 2 ks

7. Spodní držák 18 ks				        8. šrouby a matice M6x25 = 8 ks

M6x45 = 2 ks

- 8 –

Postup montáže solárních kolektorů SB-1800/58-12

- Položte 2 ks čel do správné polohy

- Smontujte čela a odrážeče šrouby M6x25

- Přiložte hliníkový rozdělovač k hornímu konci čel připojovací částí a přiložte spodní držák ke spodní části čel. Přišroubujte k čelům patky.

- Vložení tepelné trubice

- 9 –

Pokyn pro instalaci

Pokyny pro uživatele

Volba úhlu odrazu solárních kolektorů je 20°, 30° a 40°v závislosti na zeměpisné délce a šířce. Paralelní  nebo sériové zapojení kolektorů je znázorněno na přiloženém obrázku. Měděná trubka sběrače je pomocí M25 připojena k trubce. Rozměry trubek mohou být – Ø 12, 14, 16 atd.

Instalace na střeše

- Položte nosnou konstrukci na střechu.

- Posuňte nosnou konstrukci tak, aby otvory v čelech a patkách  měly vhodnou polohu vzhledem ke střešním taškám, označte místa na střešní krytině odpovídající těmto otvorům.

- Upevněte montážní hřeby a expanzní svorníky na místa odpovídající otvorům v čelech a patkách.

- Montážní hřeby slouží k upevnění čel a patky jsou upevněny pomocí expanzních svorníků ke střešní krytině.

- Po správném „usazení“ nosnou konstrukci fixujte.

- 10 -

Instalační schéma

P/T – snímání tlaku/teploty

Hot water out – výstup horké vody

Temperature sensor – teplotní čidlo

Cold water in – přívod studené vody

Pressure safety valve – tlakový bezpečnostní ventil

Control – řídící jednotka

One way valve – jednocestný ventil

Manuál pro pracovní stanici

Prosím prostudujte pečlivě tento manuál před montáží a připojením solárního 	čerpadla. Tímto způsobem se zabrání možnému poškození. Je nutné vzít v úvahu 	konkrétní podmínky u daného zákazníka. Instalace i provozování musí být provedeny 	podle příslušných technických předpisů. Musí být vzaty v úvahu předpisy pro prevenci průmyslových nehod  a úrazů. Nesprávné používání a nesprávná instalace je důvodem 	pro odmítnutí jakékoliv zodpovědnosti dodavatele.

Nelze garantovat úplnost výkresů a textu tohoto manuálu – představuje pouze některé příklady.

Nelze přijmout žádnou zodpovědnost za nesprávný nebo neúplný výklad informací a z toho vyplývající možného poškození.

- 11 -

Součásti

| Číslo | Součásti | Popis funkce |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plnící a vyplachovací přípojka | Přes tuto přípojku je solární kapalina čerpána do solárního systému |
| 2 | Provozní LCD display | Zobrazování provozního stavu |
| 3 | Regulátor rychlosti čerpadla | Třístupňová regulace |
| 4 | Solární čerpadlo | WILO Star RS 15/6 (110V nebo 220 V) |
| 5 | Přípojka expanzní nádoby | Slouží k udržování tlaku v systému |
| 6 | Manometr | Zobrazuje tlak v systému (max. 10 bar, běžný prac. tlak je kolem 2 bar) |
| 7 | Odvzdušňovací ventil | Slouží k odvzdušňování solárního systému |
| 8 | Bezpečnostní ventil | Chrání ventil před nadměrným tlakem |
| 9 | Montážní otvory | Slouží k fixaci solárního čerpadla |
| 10 | Výstupní tok | Měděný materiál 1/2´ (DN15), max. prac. teplota 150°C (vlevo) |
| 11 | Zpětný tok | Měděný materiál 1/2´ (DN15), max.prac. teplota 110°C |

- 12 -

Ukázka zapojení modelu SP 226/SP 228

POZN. Instalace, uvedení do provozu a údržba mohou být prováděny pouze odborně vyškoleným personálem.

Montáž

- otevřete kartonový obal a opatrně vyjměte solární čerpadlo

- zvolte umístění solárního čerpadla a současně expanzní nádoby, viz. obr. 1

- solární čerpadlo musí být instalováno vertikálně, viz.obr. 2), na zeď (na hmoždinky)

Obr. 1

- 13 -

Obr. 2

Pro spojování trubek použijte 2 klíčů

Obr. 3

Připojte expanzní nádobu, obr. 4

- 14 -

Plnění systému

- Otevřete odvzdušňovací ventil (7).

- Otevřete plnící přípojku (1) a naplňte systém plnícím čerpadlem. Teplosměnné medium (obvykle voda/glykol 1:1), systém je naplněn, když medium začne vytékat odvzdušňovacím ventilem.

- Uzavřete odvzdušňovací ventil a pokračujte v plnění až do dosažení tlaku 2 bary, viz. manometr.

- Uzavřete plnící přípojku, odstraňte plnící čerpadlo (není součástí dodávky)

Obr. 5

Elektrické zapojení

- Vložte teplotní čidla do boileru a solárního kolektoru a připojte viz. obr. 6

Model SP226					Model SP228

- 15 –

- Připojte  pomocnou topnou spirálu (hnědá „L“, modrá „N“, zeleno-žlutá – uzemnění), obr.7

- Utáhněte všechny spoje vč. šroubů. Potom zasuňte do zásuvky.

Uvedení do provozu

- Připojte solární čerpadlo.

- Stiskněte tlačítko „confirm“ na hlavním operačním panelu, ručně zvolte solární čerpadlo (P1) a ponechte chvíli běžet, viz. obr. 8

obr. 8

- Sledujte průtokové množství na LCD obrazovce. Jestliže není konstantní, ukazuje to, že systém je zavzdušněn. Ještě jednou pomocí odvzdušňovacího ventilu proveďte odvzdušnění.

Obr. 9

- 16 -

- Když je průtok konstantní, zkontrolujte tlak na manometru, pokud je tlak nižší než 2 bary, doplňte teplosměnnou kapalinu

Obr. 10

- Proveďte tlakovou zkoušku všech spojů při nastavení solárního čerpadla na ruční ovládání. Solární systém je nutné za nějakou dobu opět odvzdušnit.

- Doplňte teplosměnnou kapalinu jestliže je  to zapotřebí.

Údržba systému

- Při montáži se mohou dostat trubkami do okruhu drobné nečistoty jako např. prach nebo olej. Odstraňte je pomocí vypouštěcího kohoutu.

- Povrch kolektoru je třeba čistit v závislosti na výskytu prachu  v dané lokalitě. Čištění povrchu kolektoru napomáhá déšť. Udržovaní čistoty funkčních ploch kolektoru je podmínkou jejich vysoké účinnosti. U solárních kolektorů s reflektorem je zapotřebí čistit také reflektor.

- Kontrolujte stav vakua nebo neporušenost trubic. K tomu slouží barium-titanový getr. V případě, že zčerná, je zapotřebí příslušnou vakuovou trubici vyměnit.

- Jestliže se na filtračním papíru/gáze objeví u vypouštěcího kohoutu drobné nečistoty jako např. vodní kámen, odstraňujte tyto nečistoty pravidelně.

- Solární kolektory musí být každé 2-3 roky zkontrolovány, vyčištěny a provedena antiseptická očista. Zručný uživatel si tuto operaci může provést sám, k tomu lze použít běžný dezinfekční prostředek na bázi chlornanu. Očista spočívá v proplachování, omývání nebo ponoření do roztoku doporučené koncentrace.

- 17 -

Ochrana proti blesku

- solární kolektory mohou být umístěny pouze na střechách chráněných hromosvodem

- vhodné místo pro solární kolektor je takové, které je vzdáleno od hromosvodu méně než 3 m a nejvyšší bod solárního kolektoru je níže než hrot hromosvodu

- bojler musí být spojen s hromosvodem nebo uzemněn

Odstraňování závad

| Závada | Pravděpodobná příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Neprotéká žádná voda | Nedostatečný tlak, žádná dodávka vody Potrubí nebo spoje jsou poškozené nebo ucpané Potrubí je zamrzlé | Opravte cirkulaci nebo odstraňte nečistoty bránící průtoku Rozmrazit potrubí |
| Nízká teplota horké vody | Nedostatečné sluneční záření Objevuje se únik kapaliny způsobený netěsným nebo poškozeným ventilem Kolektor je zastíněn Nadměrná spotřeba horké vody | Přemístěte kolektor Utěsněte/vyměňte ventily |
| Průtok není kontinuální | Odtok je větší než přítok | Přiškrťte odtokový ventil |